## Slide 1: Gatutyp

## Slide 2: Gatutyp och Vägslag - Bakgrund
Svensk geoprocess (SGP) arbetade under 2016 fram en förlaga till Gatutyp/Vägslag benämnd Vägkartografityp. Detta som en del av de behov kring standardisering av vägnät som framkommit under SGP:s arbete.
I det arbetet framkom också att NVDB i stort tillgodoser Vägkartografityp med befintliga NVDB-företeelser för det statliga vägnätet (Vägtyp, Vägkategori m.m.), men att motsvarande möjligheter saknas för det kommunala vägnätet.
SGP förordade i sin slutrapport 2016 att Vägkartografityp bör införlivas i NVDB.
Trafikverket har under 2017/2018 arbetat fram en lösning som täcker dessa behov, där Gatutyp och Vägslag tas fram som nya företeelser.

## Slide 3: Gatutyp och Vägslag - kort definition
Gatutyp är en ny företeelse som ger möjlighet för kommuner att klassificera det kommunala bilvägnätet i NVDB genom att beskriva vägens huvudsakliga funktion, såsom Kvartersväg, Lokalgata, Huvudgata, m.m.
Gatutyp, i kombination med andra befintliga vägdataprodukter som Motortrafikled, Vägnummer, Gågata med flera, ger den sammansatta produkten Vägslag. Vägslag härleds alltså från ett flertal grundföreteelser i NVDB, däribland Gatutyp.
Det innebär att Vägslag kommer att innehålla en heltäckande klassificering av bilvägnätet, allt från Gågator, Lokalgator, Huvudgator upp till Motorvägar etc.
Gatutyp och Vägslag ger då ett underlag för att framställa kartmaterial där vägnätet kan generaliseras och stilsättas efter behov.
Indelningen av vägnätet i olika gatutyper kan också nyttjas inom fler användningsområden hos kommuner och andra aktörer.

## Slide 4: Gatutyp
  Gatutyper
  Övergripande länk (Leder)
  Huvudgata
  Lokalgata stor
  Lokalgata liten
  Kvartersväg
  Parkeringsområdesväg
  Infartsväg/Utfartsväg
  Leveransväg
  Småväg
Varje Gatutyp kan kompletteras med följande egenskaper:
  Uppsamlande (Ja/Nej)
      Ger möjlighet att skapa fler nivåer på vägnätet. Exempel: Lokalgata Stor kan ha Uppsamlande eller Ej Uppsamlande funktion.
  Avfartsväg/Påfartsväg
      Ger möjlighet att särskilja avfarter och påfarter från vanligt vägavsnitt.
  Industriväg
      Anger om vägen finns inom industriområde

## Slide 5: Vägslag
  Typer
  Motorväg
  Motortrafikled
  Mötesfri väg
  Landsväg
  Landsväg liten
  Småväg
  Småväg enkel standard
  Övergripande länk (Leder)
  Huvudgata
  Lokalgata stor
  Lokalgata liten
  Kvartersväg
  Parkeringsområdesväg
  Infartsväg/Utfartsväg
  Leveransväg
- Småväg
  Cirkulationsplats (Ja/Nej)
  Bro/Tunnel (över/underfart, tunnel)
  Gågata (Ja/Nej)
  Gångfartsområde (Ja/Nej)
  Vägnummer
  Gatunamn
  Bussgata
  Samt tre egenskaper från Gatutyp
  Uppsamlande (Ja/Nej)
  Avfartsväg/Påfartsväg
  Industriväg
Hämtas från Gatutyp
(ny NVDB-företeelse)
Hämtas från
befintliga
NVDB-företeelser
Vägslag paketeras dessutom tillsammans med följande egenskaper, vilka också hämtas från befintliga NVDB-företeelser.

## Slide 6: Gatutypsattribut Övergripande länk
Leder
Genomfartsvägar
Ringleder
Infarter till städer/samhällen
Övergripande länk som ingår i huvudnätet för biltrafik.
Bild: TerraTec/Cyclomedia

## Slide 7: Huvudgata
Huvudgata inom tätort.
Ingår i huvudnätet för biltrafik. Oftast med kommunal väghållning.
Bild: TerraTec/Cyclomedia

## Slide 8: Lokalgata stor
Lokalnät för biltrafik, större lokalgata.
Här ingår normalt uppsamlande lokalgator.
Vägarna är dimensionerade för oskyddade trafikanter i blandtrafik.

## Slide 9: Lokalgata liten
Lokalnät för biltrafik.
Gågator och gator inom gångfartsområde ingår och dessa är då reglerade för att fordon ska köra i gångfart.

## Slide 10: Kvartersväg
Gränd/kvartersväg, det vill säga väg utanför gatumark.

## Slide 11: Parkeringsområdesväg
Väg utanför gatumark, men inom eller genom område med parkeringsplatser.
Bild: Ortofoto Lantmäteriet

## Slide 12: Infartsväg/utfartsväg
Vägavsnitt på kvartersmark som leder in till parkeringsområde eller kvartersväg.

## Slide 13: Leveransväg
Väg fram till industrilokaler, tex varuintag.
Adressplats kan förekomma.

## Slide 14: Småväg
I Gatutyp hanteras endast enskilda vägar i de fall de finns utanför tätort och av kommunen klassats som bra bilväg, som i en del fall får kommunalt driftbidrag.

## Slide 15: Övriga attribut Avfartsväg/Påfartsväg
Visar om vägavsnittet ingår i en avfarts- eller påfartsväg.
Bild: Ortofoto Lantmäteriet

## Slide 16: Uppsamlande
Visar om vägavsnittet har en uppsamlande funktion för trafiken.
Bild: Ortofoto Lantmäteriet

## Slide 17: Industriväg
Visar om vägavsnittet har funktion som Industriväg
Bild: Ortofoto Lantmäteriet

## Slide 18: Användningsexempel
Bild: Ortofoto Lantmäteriet
Bild: Topografiska kartan Lantmäteriet

## Slide 19: Exempel fortsättning
Bild: TerraTec
Bild: Ortofoto Lantmäteriet

## Slide 20: Exempel fortsättning

## Slide 21: Exempel fortsättning
Bild: Ortofoto Lantmäteriet

## Slide 22: Exempel fortsättning
Bild: Ortofoto Lantmäteriet
Bild: Ortofoto Lantmäteriet
Bild: Topografiska kartan Lantmäteriet

## Slide 23: NVDB på webb - exempel

## Slide 24: Dokument
Dataproduktspecifikation (DPS)
Insamlingsregler

## Slide 25: Frågor?
indatastod@trafikverket.se